ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)  ООО «ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДОВАННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

- Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины

максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, либо ставок платы за единицу максимальной мощности, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

1) Заявители, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям.

2) За исключением лиц, намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, в том числе лиц электроустановки до 150 кВт которых являются передвижными.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя посредством перераспределения мощности.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

-  4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

-  1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление уведомления в сетевую организацию об опосредованном присоединении | Заключенное соглашение о перераспределении максимальной мощности | 1.1.Копия заключенного между сторонами соглашения о перераспределении мощности 1.2.Копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств; 1.3. Копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства | Пункт 40(4-9) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. |
| 2 | Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления | В следующих случаях: - технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления; - технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления | Способом, позволяющим подтвердить факт получения, или очное обращение в сетевую организацию ООО «Городская электросетевая компания» http://www.gesk35.ru по почте: 160022, Россия, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 | в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления | Пункт 40(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 3 | Согласование опосредованного присоединения | Сетевая организация согласовывает опосредованное присоединение | 3.1. Согласование опосредованного присоединения | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления | Пункт 40(9) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного присоединения в случае, если выданные владельцем ранее присоединенных электроустановок технические условия приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией технических условий владельца ранее присоединенных устройств, в частности к превышению величины максимальной мощности | 3.2. Отказ в согласовании опосредованного присоединения | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления | Пункт 40(9) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий | 4.1. Сетевая организация для допуска в эксплуатацию прибора учета эл.энергии направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения, уведомление о проведении проверки выполнения технических условий | Письменное уведомление о проведении проверки выполнения технических условий | в течение 3 дней со дня получения от заявителя документов | Пункт 18Д Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, Пункты 152, 153 Раздела Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий | 4.2. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки | в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 83-88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре | 4.3. Согласование Акта осмотра (обследования) электроустановки с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Согласованный Акт осмотра (обследования) электроустановки |  | Пункт 97 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.4. Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя | Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 4.5. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункт 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.6. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки | Пункт 154 Раздела Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 4.7. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | 3-дневный срок после проведения осмотра | Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.8. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | Пункт 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Присоединение объектов заявителя и переоформление документов, подтверждающих технологическое присоединение |  | 5.1 Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.2. Заявитель направляет в сетевую организацию копии документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения, а также заявление на переоформление документов о технологическом присоединении | Заявление на переоформление документов о технологическом присоединении с необходимыми документами способом, позволяющим подтвердить факт получения, или очное обращение в сетевую организацию ООО «Городская электросетевая компания» http://www.gesk35.ru по почте: 160022, Россия, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 | в течение 7 дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств | Пункт 40(10) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.3. Переоформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения; Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | в течении 7 дней со дня получения заявки на переоформление | Пункт 40(10) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.4. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.gesk35.ru

Телефоны для обращений:

тел/ф:  (8172) 71-23-73

8-921-126-89-88

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442