Инструкция по безопасному осуществлению действиями заявителя

фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности

Под фактическим присоединением объектов электроэнергетики - энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) заявителя понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) электрических сетей ООО «Городская электросетевая компания» (ООО «ГЭСК») и ЭПУ заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено").

Под фактическим приемом (подачей) напряжения и мощности понимается включение коммутационного аппарата в ЭПУ заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

Настоящая инструкция определяет порядок действия заявителей, обеспечивающих безопасное осуществление фактического присоединения и подачи напряжения и мощности на ЭПУ на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861.

Действие настоящей инструкции распространяется на:

- Физических лиц, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;

- Юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения     по	  второй     или      третьей	категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

Исходя из требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,

утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н (далее – Правила), в целях безопасного осуществления действий по фактическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств и фактическому приему напряжения и мощности мероприятия по фактическому присоединению должны осуществляться силами квалифицированного персонала, имеющего соответствующую группу допуска по электробезопасности.

Выполнение данных работ может быть осуществлено Заявителем самостоятельно (при наличии у него квалифицированного персонала), с привлечением иной специализированной организации, располагающей квалифицированным персоналом, либо с обращением в ООО «ГЭСК».

Порядок действий при самостоятельном фактическом присоединении энергопринимающих устройств силами заявителя (квалифицированным персоналом заявителя, либо привлеченной иной специализированной организацией):

- По готовности к выполнению фактического присоединения объектов заявителя и фактического приема напряжения и мощности энергопринимающими устройствами заявителю (представителю заявителя по доверенности) или работниками специализированной организации необходимо направить письмо в ООО «ГЭСК», в котором указать цель работ, наименования энергопринимающих устройств заявителя и их адрес местонахождения, номер технических условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым планируется фактическое присоединение, а также работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы допуска по электробезопасности и по безопасности работ на высоте этих работников (в случае проведения работ на высоте свыше 1,8 м).

В письме также необходимо указать дату, время начала, окончания работ, описание состава планируемых работ, контактный номер телефона для связи в целях согласования времени и даты проведения работ.

2.  В согласованные с сетевой организацией время и дату производства работ заявитель (его представители) или работники привлеченной специализированной организации должны присутствовать на месте производства работ для получения и оформления инструктажей безопасности труда, ознакомления с электрической  схемой  и  особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а также допуска к работам в электроустановке. Допуск к работам заявителя (его представителя) или работников специализированной организации осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда при организации работ командированного персонала.

3. Заявитель (его представители) или работники специализированной организации при проведении работ обязаны действовать строго в рамках согласованного с сетевой организацией времени выполнения работ.

4. После завершения работ заявитель (его представители) или работники специализированной организации обязаны оформить окончание работ и сообщить персоналу сетевой организации о полном окончании работ.

5. Заявителю (его представителям) или работникам специализированной организации запрещается расширение рабочего места и выполнение работ на рабочем месте, не указанном в наряде-допуске, выданном персоналом сетевой организации.

6.  Ответственность за свои действия или действия своих представителей в том числе при неисполнении п.5 и безопасность при работе в электроустановках заявителя и на высоте (в случае проведения работ на высоте) несет заявитель.

Порядок действий в случае отсутствия у заявителя возможности осуществить самостоятельное фактическое присоединение:

- По готовности к выполнению фактического присоединения объектов заявителя и фактического приема напряжения и мощности энергопринимающими устройствами заявителю (представителю заявителя по доверенности) необходимо обратиться с уведомлением о планируемом присоединении по единому бесплатному номеру 8-800-201-76-48, либо сообщить об этом письменно любым удобным для заявителя способом: путем подачи обращения в личном кабинете на сайте ООО «ГЭСК» или отправив по почте по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18А, с указанием наименования энергопринимающих устройств заявителя и их адрес местонахождения, номера технических условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым планируется фактическое присоединение, а также контактного номера телефона для связи в целях согласования времени и даты проведения работ.

- Квалифицированными специалистами ООО «ГЭСК» в ответ на указанное обращение в согласованные с заявителем сроки будут выполнены мероприятия по безопасному осуществлению фактического присоединения и фактической подаче напряжения и мощности.

- В согласованную дату и время заявитель (представить заявителя по доверенности) должен присутствовать на месте, где осуществляется фактическое присоединение.

- Заявитель обеспечивает перевод коммутационного аппарата, установленного во вводном распределительном устройстве заявителя, в положение «выключено».

- Представители сетевой организации по прибытии на место производства работ по фактическому подключению обеспечивают:

- подготовку рабочего места в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России	от 24 июля 2013 г. №328н, в том числе снятие напряжения с действующей электроустановки, принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы;

- физическое соединение	 питающей	линии	заявителя	с	электроустановкой сетевой организации;

- снятие заземления, сборку электрической схемы и включение коммутационного аппарата на объекте электросетевого хозяйства сетевой организации в положение «включено».

- По результатам выполнения	указанных	действий	сетевой	организацией заявитель обеспечивает:

- в своем водном распределительном устройстве включение коммутационного аппарата в положение «включено»;

- проверку наличия напряжения на своих ЭПУ.